## Slide 1: Die elektronische Seekarte und ihre Verwendung im GIS
Dipl. Geogr.
Frank Simmering
plan-GIS GmbH
Gustav-Elster-Str. 1, D-26789 Leer
Tel.: (0491) 979901-17,
email: f.simmering@plan-gis.de
www.plan-gis.de

## Slide 2: Einleitung
Leichtigkeit und Sicherheit der Schifffahrt stellt ein elementares Interesse für alle Küstenstaaten dar
  Handel, Verteidigung, Mobilität...
Zwischenstaatliche Übereinkünfte sind dafür zwingend erforderlich
Elektronische Seekartensysteme wie ECDIS helfen das Ziel zu erreichen, sind aber auch für Planungszwecke interessant

## Slide 3: Was ist eine elektronische Seekarte?
Die elektronische Seekarte ist ein interaktives nautisches Informationssystem
Das System ergänzt/ersetzt den herkömmlichen
Kartentisch
Sie beinhaltet und zeigt alle Informationen, die für die navigatorische Schiffsführung nötig sind (z.B. Routenplanung, Hinweise und Notizen, Positionsbestimmung, Kartenberichtigungen etc.)

## Slide 4: Die Welt der elektronischen Seekarte, eine Geheimsprache...
ECS
ENC
IMO
Elektronische
Seekarte
IHO
S-57
S-52
SOLAS
ECDIS-PS
ECDIS
RCDS
ARCS

## Slide 5: International Maritime Organization (IMO)
Fachorganisation der UNO
Erarbeitet internationale Richtlinien und Übereinkünfte zur internationalen Schiffssicherheit und zur Verhütung der Meeresverschmutzung

## Slide 6: Safety of Life at Sea (SOLAS)
von der IMO erarbeitetes und laufend weiterentwickeltes Internationales Übereinkommen
enthält Ausrüstungsvorschriften, die sicherstellen, dass ein Schiff bezügl. der Sicherheit des menschlichen Lebens auf See, für die Aufgabe, für die es eingesetzt werden soll, gerüstet ist
  Verpflichtung amtliche und aktuelle Seekarten mitzuführen

## Slide 7: ECDIS Performance Standards
von der IMO veröffentlichte Leistungsnorm für Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)
Ein konformes ECDIS kann als Ersatz für die Papierseekarte eingesetzt werden wenn:
  amtlich autorisierte Daten verwendet werden
  die graphische Darstellung einer geräteunabhängigen Spezifikation entspricht
  eine Anzahl von Navigationsfunktionen unterstützt werden, die die Arbeit mit der Papierseekarte ersetzen können

## Slide 8: International Hydrographic Organisation (IHO)
die nationalen hydrographischen Dienste, die unter dem Dach der IHO zusammenarbeiten, sind für die Erhebung, Sammlung und Aufbereitung von amtlichen Daten zuständig
Die IHO hat ein einheitliches Datenaustauschformat –“Transfer Standard for Hydrographic Data (S-57)“ und eine Darstellungsvorschrift (S-52) spezifiziert

## Slide 9: Special Publication No. 57 (S-57)
enthält:
  Auflistung aller zulässigen hydrographischen Objektklassen
  Die Formatbeschreibung des Austauschformates S-57
S-57-Konformität gewährleistet internationale Kompatibilität der Daten
S-57 Daten enthalten keine Informationen bezüglich Symbolisierung

## Slide 10: ECDIS
Enthält attributierte Vektordaten (Objektbeschreibung mit Geometrie und geographischer Position), Format S-57,
Original-Datenbasis = Electronic Navigational Chart (ENC)
In den ECDIS-Daten werden alle Seegebietsinformationen als geogr. Objekte in Datenbankstrukturen gespeichert
ECDIS bietet Mechanismen die Informationen abzufragen und mit Navigationsfunktionen auszuwerten
Karte

## Slide 11: Electronic Navigational Chart (ENC)
amtliche Originaldaten im S-57 Format
werden von den jeweiligen staatlichen hydrographischen Diensten produziert
Vertrieb erfolgt über gemeinsame Vertriebsorganisationen (PRIMAR)

## Slide 12: Elektronische Seekartensysteme
Verschiedene elektronische Seekartensysteme:
  ECDIS
  ECS
  RCDS
Unterschiede liegen in :
  Format und Inhalt der Seekartendaten
  Seekartendarstellung
  Angebotene Navigationssysteme
  Annerkennung durch staatliche Stellen

## Slide 13: Bausteine
IHO
IMO
S-57
S-52
SOLAS
ECDIS-PS
Format
Symbolik
Ausrüstungs-
vorschriften
Leistungs-
anforderungen
ECDIS
Konformität
ENC
SENC
ECS
RCDS
Kommerzielle
Anbieter

## Slide 15: ECS
Als „Electronic Chart System - ECS“ werden alle Systeme bezeichnet, die nicht den ECDIS Performance Standards genügen
Vektorisierte Seekartendaten oder Rasterdatensysteme von versch. privaten Anbietern
Datenproduktion beruht auf Lizenzverträgen mit den Hydrogr. Diensten
Karte

## Slide 17: RCDS
Gescannte Papier-Seekarten
Seit 1996 existiert ein Kartenwerk der Britischen Admiralität („ARCS – Admiralty Raster Chart System“)
Weltweite Abdeckung (z.Zt. Vorteil gegenüber ECDIS)
Entsprechen nicht den IMO/IHO Standards
Gravierende Unterschiede zwischen ECDIS und RCDS
Karte

## Slide 19: Unterschiede ECDIS - RCDS
1
2
Rasterdaten: erlauben nur Darstellung des von der
Papier-Seekarte gewohnten Bildes
Vektordaten:Neue Kartendarstellung und
Navigationsfunktion

## Slide 20
Abdeckung ECDIS

## Slide 21: Vorteil der Seekarte für Planer
Beispiel Offshore Windpark
  Wassertiefe
  Wracks
  Schifffahrtswege
  Plattformen/Bohrinseln
  Sperr/Schutzgebiete
  Kabel/Pipelines
  Leuchtfeuer, Radar

## Slide 22: Schnittstellen zur ESRI-Welt
Nautical Chart Extension for ArcView 3.x
  http://www.csc.noaa.gov/products/chartview/
Digital NOAA Nautical Chart Reprojection
  http://www.csc.noaa.gov/crs/Products/chartreproj/index.html
S57 ENC Viewer (ArcView Extension)
ENCARC Befehl in ArcInfo

## Slide 23: Probleme bei Datenübernahme
Bereitstellung der Daten für nicht nautische Zwecke ist im Vertriebssystem nicht vorgesehen
amtliche Daten werden nur verschlüsselt ausgeliefert
es können nur ganze Zellen bezogen werden

## Slide 24: Seekarten im GIS darstellen