## Slide 1: Pflege eines Gewässernetzes für die EU-Wasserrahmenrichtlinie Dipl.-Ing. Bettina Harms, NLÖ

## Slide 2: Inhalt des Vortrages:
Erstellung des Gewässernetzes
Pflege des Datenbestandes
Editierung
Anforderungen an ein EU-Berichtsnetz
Übertragung vom Bearbeitungsmaßstab auf den Berichtsmaßstab
Zielvorgaben

## Slide 3: Erstellung des Basis-Gewässernetzes
1. Schritt:
Grundlage: topographisches Gewässernetz DLM 25 der Landesvermessung (LGN) in der 1. Version
Vergabe von Gewässer-Kennzahlen gemäß der LAWA-Richtlinie für Gewässerverschlüsselung
Übernahme dieser Kennzahlen in das DLM 25 durch die LGN

## Slide 4: Erstellung des Basis-Gewässernetzes
Ergänzung fiktiver Achsen für flächenförmige Gewässer und verrohrte Abschnitte
Erstellung eines topologisch geschlossenen Netzes
Ausrichtung der Arcs in Fließrichtung
Übergabe der gerichteten Achsen an die LGN zur Übernahme in das DLM 25
2. Schritt:

## Slide 5: Erstellung des Basis-Gewässernetzes
Routenberechnung
Stationierung
Netzwerk-Topologie
3. Schritt:

## Slide 6: Pflege des Gewässernetzes
Gewässername „GewBez“
Gewässerkennzahl „GKZ“
Unterhaltungsgrad „WDM“
Lage zur Oberfläche „OFL“
Art der Gewässerachse „AGA“
Lage/Geometrie des Gewässers
Fließrichtung
Pflege folgender Attribute:
Bezirksregierungen und Unterhaltungsverbände liefern Änderungsmeldungen

## Slide 7: Editierung
Auf ArcEdit (ArcInfo-Workstation) aufgesetzte Editieroberfläche
Bestandteil einer Zusammenstellung von aml-Programmen zur Bearbeitung von hydrologischen Fragestellungen
Entwickelt speziell für unsere Daten von der Fa. Giscon

## Slide 8
WDM 1501
WDM 1502
WDM 1503
WDM 1504
EZG-Grenze
Darstellung der Editieroberfläche:

## Slide 9: Weitergabe der Änderungsmeldungen an die LGN
Erstellung von georeferenzierten Screenshots (tif-Dateien) einer Änderungssituation aus dem Editierprogramm heraus.
Die LGN verifiziert die Änderungsmeldungen anhand der aktuellsten Luftbilder und fügt die Änderungen mit der erforderlichen Erfassungsqualität in das DLM 25 ein.
Eine direkte Übertragung der Geometrien erfolgt nur bei den Gewässerachsen

## Slide 10: Beispiel eines Screenshots für die LGN

## Slide 11: Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten und Plausibilisierungen
Lücken im Fließgewässersystem feststellen
Mündungslage der Fließgewässer bestimmen
Routenberechnung und Stationierung festlegen (Sonderbearbeitung nach Richtlinie)
Plausibilisierung (ca. 10 Kontrollläufe, die ständig erweitert werden)
Verschneidung von Einzugsgebieten und Gewässern zur Feststellung von geometrischen und Verschlüsselungsabweichungen
Einzugsgebiete auf Gewässermündungen snappen

## Slide 12: Nutzung des Gewässernetzes
Linien- und Punkt-Ereignisthemaverarbeitungen für die EU-WRRL:
Linienthemen:
Abgrenzung der Fließgewässerkörper (River Segments)
Fließgewässer-Typisierung
Angabe von Fischgewässern (besondere Qualitätsanforderungen)
Punktthemen:
Gütemessstellen
Einleiter

## Slide 13: Anforderungen an ein EU-Berichtsnetz:
Basisanforderungen:
alle Gewässer mit einem Einzugsgebiet > 10 qkm
schiffbare Kanäle
Küstengewässer bis 1 SM-Grenze
Lieferung als „GIS-Daten“
Übersichtskarte im kleinen Maßstab
erweiterte/abgeleitete Forderungen:
Fliessgewässer als geschlossenes Netz
Fliessrichtungsangaben
Einhaltung vorgegebener Strukturen
hierarchische Gliederung (Verschlüsselung)

## Slide 14: Das EU-Berichtsnetz:
Grundlage in Deutschland ist das DLM 1000 W (Gewässernetz im Maßstab 1 : 1.000.000) des BKG
Die Fachverwaltungen (hier BfG) übernehmen die Modellierungen (Routen, Netzwerke)

## Slide 15: Übertragung der Stationswerte auf das Berichtsnetz
Kalibrierung der Routen des Basisgewässernetzes mittels eindeutig identifizierbaren Kalibrierungspunkten im Basis-DLM als auch im DLM 1000 W
Routenanfangspunkte
Stationierungsnullpunkte
Mündungspunkte von Nebenarmen
Ein- und Ausmündungen von Seen
Solche Punkte sind z.Bsp.:

## Slide 16: Übertragung der Stationswerte auf das Berichtsnetz
Aus dem Basismaßstab werden die Stationswerte für die Kalibrierungspunkte ermittelt.
Die Stationswerte werden an die Kalibrierungspunkte im Berichtsnetz verknüpft. Diese Punkte werden zur Kalibrierung der dort vorliegenden Routen verwendet.
Die jeweiligen Fachthemen müssen als Ereignisthema zum Basisgewässernetz erstellt werden. Sie müssen die Gewässerkennzahl und den Stationswert (bei Punktthemen) enthalten.

## Slide 17: Basisgewässernetz DLM 25

## Slide 18: Berichtsgewässernetz DLM 1000 W

## Slide 19: Ziel:
Ein durch alle Maßstäbe abgestimmtes Gewässernetz mit geometrisch abgestimmten Einzugsgebieten für
Netzwerkanalysen
Verschneidungen
Datenübertrag von feinen auf groben Maßstab
Berichte, Verzeichnisse
Karten
u.a.