## Slide 1: Bearbeitung von Routendaten mit ArcView 8.3
Lineare Referenzierung
Dynamische Segmentierung
Dipl.-Ing. Bettina Harms

## Slide 2: Übersicht:
Lineare Referenzierung - Routen
Dynamische Segmentierung - Routenereignisse
ArcView - ArcInfo/ArcEditor
Verschiedene Arbeitsschritte:
  Routendaten abfragen, Routenpositionen suchen
  Skalenstriche (Routenbeschriftung)
  Routenereignisse
Zusammenfassung

## Slide 3
Lineare Referenzierung
Speichern von linearen Daten
Vektorformat:
eignet sich für die Darstellung von Features mit statischen Eigenschaften
Geometrien werden als Ansammlung von X- und Y-Koordinaten abgelegt
Vorgabe: Bei jedem Wechsel der Attributwerte müssen lineare Feature geteilt werden:
  stark segmentierter Datensatz
  großer Speicherbedarf
  schwierige, umständliche Datenpflege

## Slide 4
Routenformat:
ermöglicht die dynamische Darstellung von relativen Positionen entlang eines linearen Features
zusammen mit den X-Y-Koordinaten werden die relativen Entfernungen zwischen den Stützpunkten als sogenannte M-Werte (Messwerte) gespeichert
ermöglicht die Beschreibung eindeutiger Positionen auf einer Linie ohne die Kenntnis von Rechts- und Hochwerten
linear referenzierten Daten können mehrere Attributsets zugeordnet werden, ohne dass sich dieses auf die Geometrie der linearen Features auswirkt

## Slide 5
Was sind Routen?
Routen sind lineare Features, welche über eine ein-deutige Kennung und ein Maßsystem verfügen.
eindeutige Kennung:
Dient der Identifizierung einer einzelnen Route. Bsp.: Autobahn A7, Gewässer 488 (Leine), etc.
Maßsystem:
gespeicherte M-Werte der Route
Bsp.: Autobahnkilometer, Flusskilometer, etc.

## Slide 6
Wie alle linearen Features werden Routen mit dem Geometrietyp „Polylinie“ abgelegt (zu sehen in der Attributtabelle im Feld Shape).
Zusätzlich mit der Geometrie werden bei Routendaten die Messwerte M gespeichert.

## Slide 7
Dynamische Segmentierung
ArcGIS speichert linear referenzierte Attribute in Routen-Ereignistabellen.
Durch die dynamische Segmentierung können diese separat gespeicherten Attribute bestimmten Positionen entlang einer Route zugeordnet und dargestellt werden.
Die Attribute können angezeigt, abgefragt, analysiert und bearbeitet werden, ohne dass die Geometrie der zugrunde liegenden Routen-Features verändert wird.

## Slide 8
Routenereignisse
Routenereignisstabellen enthalten:
Routenkennung, um das Ereignis einer bestimmten Route zuzuordnen (z.B. der Leine oder der A7)
Messwerte zur Angabe der Position auf dieser Route (z.B. Leine bei KM 55 oder A7 von KM 256 bis KM 312)
Attribute zur Beschreibung des Ereignisses (Leine-Pegel oder Baustellenbereich)
Es gibt punktförmige und linienförmige Ereignisse.

## Slide 9
Es gibt sowohl punkt- als auch linienförmige Ereignisse.
Punktförmige Ereignisse an Fliessgewässern:
Pegel
Einleitungspunkte
Querbauwerke (Brücken, Düker, Durchlässe, etc.)
Linienförmige Ereignisse an Fliessgewässern:
Gewässertyp
Gewässerordnung (von Bund, Land oder Verband unterhalten)
Strukturgüte eines Gewässerabschnittes

## Slide 10
Routen können im Coverage-Format, als Shapefile oder in einer Geodatabase gespeichert werden.
Eine Sammlung von Routen mit demselben Maßsystem kann als Feature-Class im Shape-File gespeichert werden (z.B. alle Gewässer im Einzugsgebiet der Leine oder alle Straßen eines Landkreises etc.).
In einer Geodatabase können viele Routen-Feature-Classes mit unterschiedlichen Maßsystemen in einem Feature-Dataset gespeichert werden.
Wie werden Routen gespeichert?

## Slide 11: Routenbearbeitung in ArcMap/ArcView
Routendaten abfragen
Routenpositionen suchen
Routenereignisse hinzufügen
ArcToolbox: Routen-Ereignistabelle in Feature-Class umwandeln
Layer-Eigenschaften: Routen und Skalenstriche (Hatches)

## Slide 12
Layereigenschaften:
Routen-Kennung festlegen
Routen-Messwertabweichungen anzeigen

## Slide 13
Features im Layer mit Skalenstrichen versehen
Skalenstrichklassen definieren

## Slide 14
Folgende Funktionen sind generell nur mit ArcInfo/ArcEditor-Lizenz anwendbar !
Werkzeugleiste Routenbearbeitung:
Routen Teil definieren
Route erstellen
Route kalibrieren
Werkzeug „Assistent Geoverarbeitung von Routenereignissen“
Toolbox: Lineare Referenzierung

## Slide 15
Werkzeug „Assistent Geoverarbeitung von Routenereignissen“

## Slide 16
Kontextmenü Bearbeitung der Routen-Messwerten:
Stützpunkt bei M einfügen
Faktor übernehmen
Versatz
NaN berechnen
Messwerte entfernen
Als Distanz einstellen
Von/Nach einstellen
Richtung als M einstellen

## Slide 17
Routenpositionen abfragen:
Welchen Messwert ?
Welche Routenkennung?
Verschiedene Arbeitsschritte:

## Slide 18
Routendaten suchen:
Suchen einer bestimmten Position entlang einer Route (z.B. KM 150,5 der Autobahn A7)
Für das Suchen von Routenpositionen gibt es ein spezielles Register:
Die gefundenen Positionen können ebenfalls angezeigt und beschriftet werden.

## Slide 19
Routen-Messwertabweichungen anzeigen:
nicht vorhandene Messwerte (NaN) anzeigen
Anzeigen, wenn Messwerte nicht zunehmen oder nicht in Digitalisierrichtung zunehmen
Fälle aufeinander folgender Stützpunkte mit gleichen Messwerten ignorieren

## Slide 20
Beispiel: Routen-Messwertabweichungen anzeigen
Messwerte nehmen nicht in Digitalisierrichtung zu
Nicht vorhandene Messwerte (NaN)
Die Darstellung der Routenmesswertabweichungen kann eine große Hilfe bei der Plausibilisierung von Routendaten sein.

## Slide 21
Routen mit Skalenstriche beschriften:
ArcGIS ermöglicht es, die M-Werte eines Routenlayers automatisiert mit Skalenstrichen zu beschriften.

## Slide 22
Beispiel: Routen mit Skalenstriche beschriften

## Slide 23
Routenereignisse (dynamische Segmentierung):
Routenkennung (um die Daten eindeutig an eine Route zu hängen)
Messwerte (um die Position des Ereignisses auf der Route zu bestimmen)
Attribute (um das Ereignis zu beschreiben)
Ereignistabelle für Punkte
Ereignistabelle für Linien

## Slide 24
Routenereignisse (dynamische Segmentierung):
Routenereignisse an ein Routenthema anhängen:
Punktereignisse
Linienereignisse

## Slide 25
Beispiel: Routenereignisse (dynam. Segmentierung)
Ereignis-Layer werden als Layer-Dateien angezeigt
Innerhalb einer Editiersitzung können die Attribute der Ereignisthemen bzw. die Ereignistabellen direkt bearbeitet, ergänzt oder gelöscht werden.

## Slide 26
Routenereignisse (dynamische Segmentierung):
Feld für Lokalisierungsfehler erstellen: In der Ereignistabelle wird notiert, ob das Ereignis auf der Route gefunden wurde oder ob es einen Fehler gab.
MEASURE EXTENT OUT OF ROUTE MEASURE RANGE: angegebener M-Wert ist höher als Routenlänge
ROUTE NOT FOUND: Die Route wurde nicht gefunden
PARTIAL MATCH FOR THE TO-MEASURE: Nur der bis-Messwert wurde gefunden

## Slide 27
Zusammenfassung: Was spricht für die Nutzung von Routen-Daten?
Die Neudigitalisierung von Routendaten kann unabhängig von den Attributwerten durchgeführt werden.
Die Pflege der Routengeometrien hat keinen Einfluss auf die Ereignisthemen.
Beliebig viele Ereignisthemen können unabhängig von der linearen Geometrie vorgehalten werden.
Bei Übertragung der linearen Routenfeature in einen gröberen Maßstab können die Ereignisse ohne weitere Bearbeitung auf den kalibrierten Datenbestand dargestellt werden. Bsp.: Übertragen der Fliessgewässer-Ereignisthemen vom Basismaßstab auf DLM1000W