## Slide 1: Lage- und Höhensysteme an der Nord- und Ostsee Dipl.-Ing. Birgit Thomsen
X
Y
Z
Z‘
X‘
Y‘
X
Y
Z
Z‘
X‘
Y‘

## Slide 2
Übersicht
Geodätische Grundlagen
  Hintergrund
  Die Figur der Erde
  Koordinatensysteme (Lage, Höhe)
Lagekoordinatensysteme
  ...in Deutschland
  ...in den Nachbarländern
Höhensysteme
  ...in Deutschland
  ...in den Nachbarländern

## Slide 3: Hintergrund
Warum ist das Thema so wichtig?
Weil die Erde keine Scheibe ist!
„Koordinatensalat“: verschiedene Lage- und Höhensysteme in den einzelnen Ländern
ca.180m
ED50
DHDN
Umrechnung möglich, aber genaue Kenntnis der Systeme und Parameter erforderlich, sonst entstehen Fehler!
GK
UTM
DHDN
ETRF
DHHN
SNN
NH
OH
NOH
Bessel
Krassowski

## Slide 4
Geoid
(mittlerer Meeresspiegel)
Die Figur der Erde - Bezugsflächen
Geoid
Ellipsoid
geometrisch / mathematisch definiert
verschiedene Ellipsoide (lokal, global)
Annäherung an Geoid, Hilfskörper
Bezugsfläche für Lagemessungen
physikalisch definiert, ungleichmäßig, nicht exakt beschreibbar
mittlerer Meeresspiegel, Niveaufläche
Form ähnelt einer Kartoffel
Bezugsfläche für Höhenmessungen
zwischen Punkten dieser Niveaufläche fließt kein Wasser (gleiche Anziehungs- kraft)
b
a
globales (mittleres) Ellipsoid (WGS84)
lokal bestanschließendes Ellipsoid (z.B. Bessel)
Quelle: GFZ-Potsdam

## Slide 5: Lagekoordinatensysteme
GK
UTM
DHDN
ETRF89
X
Y
Geo-graphisch
Kartesisch
3D
Länge/Breite
2D
Ebene Koordinaten
Projektion
Transformation
L: 7°51’43‘‘E
B:53°47’22‘‘N
L: 7°51’41‘‘E
B:53°47’15‘‘N
Differenz ca. 180m
R:3.425.025m
H:5.962.453m
E:32.424.978m
N:5.960.495m

## Slide 6
Lagekoordinatensysteme
Unterschiedliche Bezugssysteme in den einzelnen Bundesländern bzw. in Europa
Einführung eines einheitlichen, europäischen Systems: ETRF89 mit
UTM-Koordinaten

## Slide 7: Lagesysteme in Deutschland
Datum (GCS) | Datums- punkt | Ellipsoid | Projektion | Gültigkeit
DHDN 90 (Rauenberg, Potsdam) | Rauenberg | Bessel 1841 | Transverse Mercator, (GK, 3°-Streifen) | Alte Bundesländer
PD 83 | Rauenberg | Bessel 1841 | Transverse Mercator, (GK, 3°-Streifen) | Thüringen
RD 83 | Rauenberg | Bessel 1841 | Transverse Mercator, (GK, 3°-Streifen) | Sachsen
S42/83 | Pulkowo, Russland | Krassowski 1940 | Transverse Mercator, (GK, 3°-Streifen) | Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt
ED50 |  | Hayford / International | Universal Transverse Mercator, UTM (6°) | Militär, Seefahrt,..
ETRF89 |  | GRS80 | Universal Transverse Mercator, UTM (6°) | Brandenburg Zukunft: alle BL
WGS84 |  | WGS84 |  | Weltweit, GPS
lokal
global
Quelle: Bundesamt f. Kartographie und Geodäsie (http://crs.bkg.bund.de)

## Slide 8: Abbildungskoordinaten: GK
GK-Meridianstreifen Nds. GK2,GK3,GK4
Berührzylinder
1 längentreuer Hauptmeridian
3° breite Meridianstreifensysteme
Rechtswert (Abstand vom Hauptmeridian, inkl. Kennziffer und + 500.000) 3.593.571,204 m
Hochwert (Abstand vom Äquator) 5.902.174,215 m
Noch amtliche Koordinaten in z.B. Niedersachsen
Grundlage: DHDN (Bessel)

## Slide 9: Abbildungskoordinaten: UTM
UTM-Zonen, Nds. Zone 32 Meldegitter
Schnittzylinder
2 längentreue Parallelkreise (ca. 180km östlich und westlich des Hauptmeridians)
6° breite Zonen
North 5.685.588,576m
East (inkl. Zonennummer und +500.000) 32.534.481,957m
Zukünftiges amtliches Koordinatensystem
Grundlage: ETRF89 (GRS80)
Zone 31
Zone 32
Zone 33

## Slide 10: Lagesysteme in den Nachbarländern
Land | Datum (GCS) | Datums-punkt | Ellipsoid | Projektion
Niederlande | Rijksdriehoeks Datum (RD) | Amersfoort | Bessel 1841 | Konforme Doppelprojektion (stereographisch)
Polen | 42/58 Pulkowo | Pulkowo, Russland | Krassowski 1940 | Stereographisch, Transverse Mercator
Polen (1992) | ETRF 89 | 11 Stationen | GRS 80 | Transverse Mercator (GK, eine Zone)
Polen (2000) | ETRF 89 | 11 Stationen | GRS 80 | Transverse Mercator (GK, vier 3°-Streifen)
Dänemark | Europäisches Datum 1950 | Potsdam | Hayford 1909 | Universal Transversal Merkator (UTM)
Quelle: Bundesamt f. Kartographie und Geodäsie (http://crs.bkg.bund.de)

## Slide 11: Höhenbezugsflächen für Landkarten
hA
hB
HA
HB
Geometrische Höhen
über Ellipsoid
Physikalische Höhen
über Geoid
Höhe: geometrischer Abstand von einer Höhenbezugsfläche Problem: Definition dieser Bezugsfläche
hA  hB
HA  HB

## Slide 12: Höhendefinitionen
Geometrische Höhen
- Entfernung vom Referenzellipsoid entlang der Ellipsoidnormalen - Kein Bezug zum Erdschwerefeld - Nur durch GPS direkt bestimmbar
  Ellipsoidische Höhen  sehr unpraktisch!
Physikalische Höhen, „Gebrauchshöhen“
Höhen orientieren sich am Schwerefeld der Erde
  Orthometrische Höhen (H) optimale Definition (Lotlinie Geoid - Erdoberfläche) Nachteil: hypothesenbehaftet deshalb andere Bezugsflächen:
  Normal-orthometrische Höhen (NN)
  Normalhöhen (NHN)
Topographie
h
H
N
h: ellipsoidische Höhe
H: Höhe über Geoid
N: Geoidundulation
NHN

## Slide 13: Festlegung eines Höhensystems
Aktuelle Höhensysteme
Es lassen sich nur Höhendifferenzen direkt messen, keine Absoluthöhen
Festlegung eines Nullpunktes (Pegelpunkt)
Definition einer Bezugsfläche
Messung der Höhenunterschiede und evtl. Schwerewerte in den einzelnen Punkten
Berechnung der absoluten Höhe nach bestimmten Vorschriften
Vermarkung von Höhenfestpunkten als dauerhafte Realisierung des Höhensystems, z.B. an Gebäuden
  immer Kompromisslösung

## Slide 14: Festlegung eines Höhensystems
Es lassen sich nur Höhendifferenzen direkt messen, keine Absoluthöhen
Festlegung eines Nullpunktes (Pegelpunkt)
Definition einer Bezugsfläche
Messung der Höhenunterschiede und evtl. Schwerewerte in den einzelnen Punkten
Berechnung der absoluten Höhe nach bestimmten Vorschriften
Vermarkung von Höhenfestpunkten als dauerhafte Realisierung des Höhensystems, z.B. an Gebäuden
  immer Kompromisslösung
Pegel

## Slide 15: Pegel Amsterdam
Pegel dienen zur Messung der Wasserstandsschwankungen
Nullpunkt Amsterdamer Pegel: - willkürliche Festlegung - 17. Jhd.: mittleres Tidehochwasser 17cm über mittlerem Wasserstand - heute: mittlerer Meeresspiegel an der niederländischen Nordseeküste
3 Säulen: - aktueller Wasserstand der Nordsee - aktueller Wasserstand der Westerschelde - höchster Wasserstand 1953 (4,55m über Normalpegel)

## Slide 16: Orthometrische Höhen
Länge der Lotlinie vom Geoid zur Erdoberfläche
Wissenschaftlich beste Definition einer Höhe (Erdphysik)
a) Schweremessungen an der Oberfläche
b) Schwerewerte entlang der Lotlinie sind nicht messbar Kompromiss: Verwendung eines mittleren Schwerewertes (Berechnung aus Oberflächenschwere und Annahmen über Schwereverlauf)
nicht eindeutig, hypothesenbehaftet
Höhenbezugsfläche: GEOID
Niveaufläche des Schwerefeldes (Fläche gleicher potentieller Energie)

## Slide 17: Normal-orthometrische Höhen
a) Keine Schweremessungen, sondern Berechnung der Normalschwere (berechenbar über Referenzellipsoid)
Nachteil: keine Berücksichtigung der lokalen Massen und Topographie  Wegabhängigkeit, Höhenbezugsfläche ist nicht eindeutig!
b) Berücksichtigung der mittleren Normalschwere (berechenbar)
Realisierung: Früheres System in West-Deutschland (DHHN 12)
Normalnullpunkt: fiktiver Punkt, 37,000m unterhalb Normalhöhenpunkt
Höhenbezugsfläche: NORMAL-NULL (NN)
Keine physikalische Definition
Ergibt sich durch Abtragen der NO-Höhen von der Oberfläche nach unten

## Slide 18: Normalhöhen
a) Schweremessungen an der Oberfläche  keine Wegabhängigkeit, Bezugsfläche ist eindeutig definiert!
b) Berücksichtigung der mittleren Normalschwere (berechenbar)  hypothesenfrei!
Anwendung in vielen Ländern, auch in Deutschland (Beschluss 1993)
weiterer Vorteil: eindeutige Umrechnung in ellipsoidische Höhen möglich
Höhenbezugsfläche:QUASI-GEOID
Keine Niveaufläche des Erdschwerefeldes
Ergibt sich durch Abtragen der Normalhöhen von der Oberfläche nach unten

## Slide 19: Höhensysteme in Deutschland
System | Datums-punkt | Bezugsfläche | Nullpunkt | Höhen-definition
DHHN 12 | Sternwarte Berlin (Hoppegarten) | Höhen über Normal-Null (NN), Mittelwasser dt. Küste | Pegel Amsterdam | normal-orthometrisch
DHHN 85 | Wallenhorst (aus DHHN12) | Höhen über Normal-Null (NN), Mittelwasser dt. Küste | Pegel Amsterdam | normal-orthometrisch
SNN 76 | Hoppe-garten | Normalhöhen über Höhennull (HN) | Pegel Kronstadt | Normalhöhen
DHHN 92 | Wallenhorst (Osnabrück) | Normalhöhen über Normalhöhen-Null (NHN) | Pegel Amsterdam | Normalhöhen
Quelle: Bundesamt f. Kartographie und Geodäsie (http://crs.bkg.bund.de)

## Slide 20: Höhensysteme der Nachbarländer
Durchschnittliche Höhendifferenzen zur Normal-Null-Fläche
Land | Pegel | Höhe | NN-Höhe minus Landeshöhe
Deutschland | Amsterdam | Normalhöhe | +1 cm
Belgien | Ostende | Orthometrische Höhe | - 231 cm
Dänemark | Kopenhagen | Orthometrische Höhe | +2 cm
Polen | Kronstadt | Normalhöhe | +16 cm
Niederlande | Amsterdam | Orthometrische Höhe | -1 cm
Quelle: Bundesamt f. Kartographie und Geodäsie (http://crs.bkg.bund.de/evrs)

## Slide 21: Bezugsfläche für Nautik: Seekarten-Null
Pegelnull: Bezugsebene eines Pegels, liegt an der Nordseeküste 5,00m unter NN
SKN: Tiefenhorizont, der möglichst selten unterschritten werden soll Stimmt nicht mit der Nullfläche der Landesvermessung überein
Tiefenangaben in den Seekarten: Mindestwassertiefen, Bezug: SKN
Bis Ende 2004: Niveau des SKN im Bereich der deutschen Nordseeküste gleich Höhe des mittleren Springniedrigwassers (MSpNW)
2005 einheitlicher Bezugshorizont für Anrainerstaaten der Nordsee
Neues SKN entspricht dem Niveau des niedrigstmöglichen Gezeitenwasserstands (Lowest Astronomical Tide, LAT)
LAT liegt im Bereich der deutschen Nordseeküste etwa 50 cm unterhalb des MSpNW
SKN in den Seekarten der Ostsee bleibt unverändert, weil LAT nur für Tidengewässer eingeführt wurde

## Slide 22: Zusammenfassung
Es gibt europaweit verschiedene Lage- und Höhensysteme
Vermessungswesen ist in Deutschland Ländersache  unterschiedliche Lagesysteme auch in den einzelnen Bundesländern
Bei der Verknüpfung ist Grundlagenwissen und Verständnis für diese Problematik wichtig
Zu Angaben von Koordinaten (Lage und Höhe) gehören immer Informationen über den jeweiligen Bezug, dann ist eine Umrechnung möglich
Unterschiede in den Höhen kann man für die meisten Anwendungen vernachlässigen, im Flachland sind die Bezugsflächen fast gleich
Zukunft: einheitliches Lagesystem für Europa: ETRS89, UTM
Einheitliches Höhensystem für Europa: UELN, United European Leveling Network, Pegel Amsterdam, Normalhöhen

## Slide 23: Kontakt
GISCON Geoinformatik GmbH
Rebenring 33
38106 Braunschweig
Tel.: 0049-(0)531-380 43 71
www.giscon.de
Birgit Thomsen
birgit.thomsen@giscon.de