## Slide 1
GISCON HydroTools®
Routenereignistechnologie
Eventmanagement
Dipl.-Geoökologe Michael Sander
GISCON Geoinformatik GmbH

## Slide 2: Module der HydroTools®

## Slide 3: Lineare Referenzierung
Einteilung von Liniengeometrien (Routen) durch Positionsangaben (z.B. Flusskilometer)
Lokalisierung von Sach-Informationen (Ereignissen) durch Positionsangabe auf der Geometrie
Quelle
Mündung
Fluss
Einleitungsstelle
Position: km
Kläranlage
Standort: R-H-Wert

## Slide 4: Statische vs. dynamische Segmentierung
statisch
  Mit zunehmender Anzahl von Attributänderungen wird die Linie in immer kleinere Segmente untergliedert.
dynamisch:
  Unabhängig von der Anzahl der zugeordneten Ereignisse bleibt die Anzahl der Routensegmente gleich.

## Slide 5: Struktur einer Route
Liniengeometrie, die folgende Eigenschaften aufweist:
  eindeutiges Routen-ID Feld, anhand dessen die Routen zusammengefasst werden
  Feld mit M Werten für die jeweilige Route
  „Bewusstsein“, das M-Werte vorliegen
  M-Wert ist dimensionslos (Kilometrierung, Fließgeschwindigkeit, …)
X,Y,M
0
12
20
26
32
34

## Slide 6: Struktur von Ereignissen
Es gibt punktuelle oder linienhafte Ereignisse
Ereignisse sind in Tabellen gespeichert. Diese müssen folgende Felder aufweisen:
  Feld Routen-ID, in dem bestimmt ist, auf welcher Linie das Ereignis auftritt.
  Bei Punktereignissen: Feld, in dem die relative Position des Ereignisses gespeichert ist (M-Wert).
  Bei Linienereignissen: 2 Felder, in denen der Start und der Endpunkt des Ereignisses gespeichert sind.
  beliebig viele weitere Felder, in denen Attribute gespeichert sind.

## Slide 7: Beispiel Linienereignis
Strukturgütekartierung

## Slide 8: Livedemo - Bearbeitung von Ereignissen
FreihandTool
Eventmanager

## Slide 9: Problemfall: Änderung der Geometrie
Bei Änderungen der Routen Geometrie werden die Ereignisse nicht entsprechend angepasst.
Folge: Ereignisse werden danach an der falschen Stelle lokalisiert.
Lösung:
  Routenfortschreibung durch die Methoden:
    Gummiband-Methode
    M-Werte neu setzen
  Anpassung der Ereignisse bei Versionsabgleich

## Slide 10: M-Werte neu setzen
Bei Änderungen der Routen Geometrien werden die Stationierungswerte für die gesamte Route an die geometrische Länge angepasst.
Folge: Ereignisse sind nicht mehr korrekt lokalisiert.
0
10
22
28
0
10+X
32
38
22
12
Änderung 10 Km

## Slide 11: „M-Werte Neu setzen“ Methode
Lösung:
  Automatische Rekalibrierung bei Routenfortschreibung über die HydroTools Editierwerkzeuge
  Ereignisse werden automatisch um Differenzbetrag verschoben
  Ereignisse auf geänderten Geometrien werden über den Eventmanager markiert und notwendige Bearbeitungen dokumentiert
Folge: Fallmanagement
und automatische
Anpassung
der Ereignisse

## Slide 12: Zusammenfassung
HydroTools
    Interaktive Werkzeuge zur Bearbeitung von Ereignissen
    Analysefunktionen für Ereignisse
    Unterstützen den Fortschreibungsprozess
    Stehen als Personal und Professional Version zur Verfügung
    Sind am Arbeitsfluss - orientiert

## Slide 13: Kontakt
GISCON Geoinformatik GmbH
Rebenring 33
38106 Braunschweig
Tel.: 0049-(0)531-380 43 71
www.giscon.de
Michael Sander
michael.sander@giscon.de