## Slide 1: Möglichkeiten der mobilen Datenerhebung in der Geodatabase - Technische Grundlagen und Anwendungsbeispiele -
ESRI Anwendertreffen Küste
27. November 2006

## Slide 2: Vortragender
Andy Freier
ARC-BERLIN GmbH

## Slide 3: Agenda
Mobile Geodaten-Erfassung mit ArcGIS
  Motivation
  Hardwarevoraussetzungen
    Feld-PCs
    Meßgeräte (Tachymeter, GPS)
Zwei unterschiedliche Anwendungsbeispiele
  Katastervermessung (3A Editor Mobile) - MEA Projekt
  Mobiles Arbeiten im Forst (gl-survey) - BVVG/TGG
Fazit

## Slide 5: Motivation
Voraussetzung:
ArcGIS als Fachlösung und die Geodatabase als die zentrale Datenhaltungskomponente
  Bei Kataster- und Vermessungsämtern
  In Fachämtern des kommunalen Umfeldes
  In Landes- und Bundesbehörden
  Bei Energieversorgern
  Bei kommunalen Dienstleistern und Ingenieurbüros
Datenaufnahme erfolgt zu einem hohem Prozentsatz im Gelände, aber mit unterschiedlichen Anforderungen an Messgenauigkeit und Komplexität der Datenmodelle

## Slide 6: Motivation
Ziel:
ein Rechner
eine Software
identische Daten für Innen- und Außendienst
  Vermeidung von Medienbrüchen: Datenkonsistenz
  Verkürzung des Workflows: Effizienzgewinn
Möglichkeit des flexiblen Einsatzes in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien

## Slide 7: Hardware

## Slide 8: Tablet PCs (Kenngrößen)
Windows Betriebssystem (2000 / XP / XP Tablet PC)
10,4“/12“-Display
512 MB RAM bis 2 GB
Festplatten > 40 GB
Prozessor 400 MHz – 1.2 GHz
Gewicht 1,5 – 2,1 kg
IP Standard von „k. A.“ bis IP 65
Akkulaufzeit 3 – 9 h
Temperaturbereich -20 bis +60 C
Tastatur, Laufwerke über separate Docking Station
Spezielles Zubehör für Einsatz im Feld
  Tragegurt
  Schutzhüllen
  Zusatzakku
Vollwertiger PC im „Buchformat“

## Slide 9: IP Standards (Industrial Protection)
DIN 40 050
Kennzahl aus zwei Ziffern
  1. Ziffer = Berührungs- und Fremdkörperschutz
  2. Ziffer = Wasserschutz
Bsp.: IP 54
  5 = staubgeschützt und Schutz gegen Zugang zu gefährdeten Teilen mit einem Draht
  4 = spritzwassergeschützt

## Slide 15: Fazit - Hardware
Pro
  Leistungsfähigkeit
  großes Display (10.4“)
  Standard Betriebssystem und Software
  Skizzen und Texterkennung
Contra
  (Kosten im direkten Vergleich zu Handheld- Systemen mit Windows CE / DOS)

## Slide 16: Software

## Slide 19: ... in Kombination mit Fachanwendungen
Produktfamilien 3A und 4C von AED-SICAD, greenlab geoinformatics und ARC-BERLIN
  Katastervermessung
  Ingenieurvermessung
  Planerstellung
  Kommunale Anwendungen
  Forstanwendungen
Prinzipiell kombinierbar mit allen Geodatabase-basierten ArcGIS Applikationen

## Slide 20: Fazit - Software
Pro
  Leistungsfähige Basissoftware
  Umfangreiche Fachapplikationen verfügbar
  Personal Geodatabase als Datencontainer
  Objektbezogene Felderfassung
    Punkt-, Linien-, Flächen-Geometrien
    Sachdatenerfassung
  Planerstellung im Feld
  Schnittstellen zu CAD und GIS
Contra
  ?

## Slide 21: Anwendungsbeispiele

## Slide 22: Projektbeispiel Katastervermessung (3A Editor Mobile) MEA-Projekt

## Slide 23: Überblick
Pilotierung eines Mobilen Elektronischen Antrags- und Ablaufverfahrens (MEA) in der Vermessungs- und Katasterverwaltung Brandenburg
Ziel ist die Einführung eines geschlossenen, integrativen Geschäftsprozesses (Workflows) im Zuge der allgemeinen ALKIS Einführung

## Slide 24: Motivation
„Zunehmend werden die bereits vorhandenen Daten im Felde zur Verfügung stehen. Damit besteht die Möglichkeit, auch die Objektmodellierung im Gelände vorzunehmen, ggf. ergänzt durch häusliche Bearbeitung. Die Erhebungsdaten sind dann nahezu fertig strukturiert für eine Fortführungsverarbeitung in ALKIS.“
(Auszug aus der GeoInfoDok)

## Slide 27: Applikationen
3A Server
Datenhaltungskomponente
Geodatabase
3A Editor (Mobile)
Erhebung, Qualifizierung, Fortführung
3A Web
Auskunft/Bereitstellung
aus Karte und Buch
„Kataster-Profi“: Katasteramt / Vermessungsstelle
„allgemeiner Nutzer“: Fachprofi / Bürger

## Slide 29: Beispiel Zerlegung / Vermessungsstelle
Bürger stellt Antrag auf Zerlegung bei der Vermessungsstelle
Definition eines Projekts mit elektronischem Laufzettel
Anfordern der Bestandsdaten beim Katasteramt
Laden der Bestandsdaten in lokale Projektdatenbank
Exportieren der kompletten Projektdaten
Senden der kompletten Projektdaten an das Katasteramt über die virtuelle Poststelle
Innendienst

## Slide 30: Beispiel Zerlegung / Katasteramt
Empfang der kompletten Projektdaten über die virtuelle Poststelle
Import der kompletten Projektdaten zur
  Registrierung in zentraler Projektverwaltung
  Konfliktmanagement, ggf. Rückmeldung an Vermessungsstelle
  Ermittlung der zum Projekt benötigten Vermessungsunterlagen
Senden der Vermessungsunterlagen an die Vermessungsstelle über die virtuelle Poststelle
Innendienst

## Slide 31: Beispiel Zerlegung / Vermessungsstelle
Reservierung von Punkt- und Flurstückskennzeichen
Berechnung der Absteckkoordinaten
Innendienst

## Slide 32: Beispiel Zerlegung / Vermessungsstelle
Feldvermessung mit Tachymeter
  Freie Stationierung
  Absteckung
  Aufmessung
Vermessungsriss
Punktidentitätsnachweis
Bildung der neuen Flurstücke mit
  Veränderung der Lage
  Flächenabgleich
  Dokumentation nachweispflichtiger Veränderungen
  Prüfung
Grenzniederschrift einschl. Elektronischer Unterschrift
Aussendienst

## Slide 33: Beispiel Zerlegung / Vermessungsstelle
Plausibilisierung (Prüfung)
Exportieren der kompletten Projektdaten
Senden der kompletten Projektdaten an das Katasteramt über die virtuelle Poststelle
Innendienst

## Slide 34: Beispiel Zerlegung / Vermessungsstelle
Empfang der kompletten Projektdaten über die virtuelle Poststelle
Import der kompletten Projektdaten
Qualifizierung (Vollständige Prüfung)
Fortführung der Bestandsdaten
Automatisches Erzeugen des Fortführungsnachweises (Textteil und Grafik)
Automatisches Erzeugen der Mitteilungen
  Anschreiben an Eigentümer
  Fortführungsmitteilung an Eigentümer und Grundbuch
  Flurstücksnachweis
  Auszug aus der Liegenschaftskarte
Innendienst

## Slide 36: Ergebnis
Erhebliche Beschleunigung in der Abwicklung eines Auftrags von der Auftragserteilung bis zur Übernahme der Vermessungsergebnisse ins Liegenschaftskataster
Entlastung der Verwaltung bei der Bereitstellung von Vermessungsunterlagen
Die Daten sind abrufbereit und stehen dem ÖbVI jederzeit, auch im Außendienst, zur Verfügung
Durchgängig elektronischer Arbeitsprozess und lückenloser Nachweis der Prozesswege

## Slide 37
Projektbeispiel Mobiles Arbeiten im Forst (gl-survey) TGG / BVVG

## Slide 42: Fazit: Die Technologie steht zur Verfügung!

## Slide 44: Investitionssicherheit
ESRI Basistechnologie
Integration in Geodatabase-basierte ArcGIS Applikationen möglich (z.B. die Produktlinien 3A und 4C von AED-SICAD)
Flexibilität
Wirtschaftlichkeit (eine Hard- und Software für Innen- und Außendienst)

## Slide 45: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Weitere Informationen:
Andy Freier
TEL: 030 762933 59
FAX: 030 762933 70
eMail: freier.andy@arc-bln.de
Web: www.arc-bln.de